1.

单丝0.15mm，多股编织，用于接地，设备连接，可根据客户要求定做。

可提供铜带、铝带软连接，裸铜或镀锡的编织线、绞线类伸缩节；铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理，铝带软连接可进行搭接面镀锡、镀银或单片及整体阳极氧化处理，编织线、绞线类伸缩节的搭接面可进行镀锡、镀银处理；各类伸缩节都可以根据不同需求加套高、低压热缩管。

铜线软连接适用于各咱高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接用。采用裸铜线或镀锡铜编织带（绞线），用冷压方法制成。接触面可以根据客户要注镀锡单纯直径0.20mm：标准产品0.15mm：可按照客户要求加工

2.

1.铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（8 .12 .24.36.48锭）经单层或多层编织成，编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m, 镀锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

2.铜编织线及多股铜线都可以用超声波焊接，但是不可以镀锡，镀锡的话会影响超声波的焊接。超声波金属焊接是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面，在加压的情况下，使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工；缺点是所焊接金属件不能太厚（一般小于或等于5mm）、焊点位不能太大、需要加压。

金桥铜业专业生产铜编织线已有10几年，我公司生产的产品规格齐全，截面积从0.2mm2-120mm2，广泛应用于电动工具、电机、开关电管、仪表线频、防波套等，电工软铜编织线价格主要取决于现行铜的价格，产品规格，以及所需产品的要求及数量来定！

3.包装：无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。

4.起订量：常规铜编织线最少起订量100米，少于100米，单价示情况加价。接受非标订制，最少起订量200米。

3.

一、公司简价：

金桥铜业公司是我国最大的导电带供应商和生产企业，公司生产经营铜导电产品已有10多年的历史，随着企业快速的成长，壮大，目前公司已经发展成为一家集研发，生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。公司主营产品：铜编织带、铜编织线，铜铰钱，硬紫铜绞线、铜电刷线，导电带，圆紫铜线、铜皮软连接、母线伸缩节、高压电器开关软连接等铜加工产品。专业生产，质量保证！公司业务宗旨：质量第一!服务第一!信誉第一!

二、使用范围：

本公司产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，焊接设备，硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车，电力机车，工业电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接等相关产品做软连接用。

三、产品的特点、性能：

1、铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。

2、铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

3、功能：采用铜绞线、铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀锡处理，接头尺寸按客户要求生产，再通过特殊处理，做成软连接、软接地。导电率高、抗疲劳能力强。可完全根据客户要求生产

4.

铜绞线、铜编织线，也叫铜辫子，铜编织带，采用T2无氧铜杆，经多道挤拉工艺拉制成丝，多股方式进行绞合或编织成线，用于电气装置，开关电吕，电炉及蓄电池作连接线用。

常规线径：0.15mm、0.19mm、0.20mm、0.25mm

常规股数：24碇、36碇、48碇、64碇、96碇、8碇、13碇、16碇等

镀层：表面可镀锡处理

绝缘材料：标准设计无绝缘材料，可按要求使用进行挤塑处理。

交货期：示数量而定，一般一周内可发货。

欢迎新老客户来厂来电咨询订货！

5.

公司主营铜编织线,铜软连接,铜伸缩节,铜编织带软连接,防波套,铜电刷线,桥架连接线，公司有强大的开发能力,能根据客户的要求定制出相应的产品。

铜编织线分镀锡铜编织线（TZX）与裸铜编织线（TZ）两种,镀锡铜编织线表面镀锡,具有防氧化的特性,裸铜编织线为紫铜丝编制。线径有0.10mm,0.15mm,0.20mm。

TZ, TZX铜编织线技术性能（JB2572-79）

铜编织线用于电气装置,开关电器,电炉及蓄电池等的软连接线。

铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。

编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

6

用途说明：铜编织线用于电气装置，开关电器，电驴及蓄电池等的软连接线。

技术性能：

1.铜编织线采用优质圆铜线（0.15，）或镀锡软圆铜线（0.10,0.15）以多股（24,36,48锭）经单层或多层编织成。

2.铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/ m，镀锡铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234 Ω.mm2/ m。

3.铜编织线

1、按外观分，分为两类，一类是裸铜编织线（TZ)，一类是镀锡铜编织线(TZX)。

2、常规截面积：

| 标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2mm2 | 2.12mm2 | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.6 | 21 |
| 2.5mm2 | 2.54mm2 | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.7 | 25. |
| 4mm2 | 4.24mm2 | 24*10*1/0.15 | 8 | 0.8 | 42 |
| 4mm2 | 3.81mm2 | 36*6*1/0.15 | 10 | 0.7 | 38 |
| 6mm2 | 6.36mm2 | 36*10*1/0.15 | 12 | 0.8 | 63 |
| 8mm2 | 8.48mm2 | 48*10*1/0.15 | 13 | 0.8 | 85 |
| 10mm2 | 10.17mm2 | 48*12*1/0.15 | 15 | 1.0 | 102 |
| 10mm2 | 10.60mm2 | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.2 | 106 |
| 12mm2 | 12.72mm2 | 48*15*1/0.15 | 20 | 1.2 | 127 |
| 16mm2 | 16.96mm2 | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.3 | 170 |
| 20mm2 | 21.20mm2 | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.4 | 212 |
| 25mm2 | 25.43mm2 | 48*30*1/0.15 | 30 | 1.5 | 254 |
| 25mm2 | 25.43mm2 | 48*15*2/0.15 | 20 | 2.5 | 254 |
| 35mm2 | 33.91mm2 | 64*30*1/0.15 | 40 | 1.5 | 340 |
| 35mm2 | 33.91mm2 | 48*20*2/0.15 | 25 | 2.6 | 340 |
| 标称截面积 | 计算截面积 | 结构 | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
| 50mm2 | 50.86mm2 | 64*45*1/0.15 | 50 | 1.8 | 510 |
| 50mm2 | 50.86mm2 | 48*30*2/0.15 | 30 | 3.0 | 510 |
| 50mm2 | 50.86mm2 | 48*20*3/0.15 | 25 | 4.0 | 510 |
| 70mm2 | 70.65mm2 | 80*50*1/0.15 | 70 | 2.0 | 706 |
| 70mm2 | 67.82mm2 | 64*30*2/0.15 | 40 | 3.0 | 680 |
| 75mm2 | 76.30mm2 | 48*30*3/0.15 | 32 | 4.5 | 763 |
| 100mm2 | 101.72mm2 | 96*60*1/0.15 | 100 | 2.0 | 1017 |
| 100mm2 | 101.72mm2 | 64*45*2/0.15 | 52 | 4.0 | 1017 |
| 100mm2 | 101.72mm2 | 48*30*4/0.15 | 35 | 6.0 | 1017 |
| 120mm2 | 118.68mm2 | 96*70*1/0.15 | 120 | 2.5 | 1190 |
| 120mm2 | 122.91mm2 | 48*30*4+48*25*1/0.15 | 37 | 8.0 | 1230 |

3、型号规格及含义：

例：TZ-15/10                               TZX-20/25

TZ---裸铜编织线                         TZX---镀锡铜编织线

15---单丝线径0.15mm，即15丝           20---单丝线径0.20mm，                      即20丝

10---截面积10mm2                       25---截面积25mm2

4、包装：

无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。

5、起订量：

一般最少起订量100米，少于100米，单价示情况加价。

不在表格中的其他规格，接受非标订制，最少起订量200米。

7.

金桥铜业提供铜带、铝带软连接，裸铜或镀锡的编织线、绞线类伸缩节；铜带软连接产品可进行搭接面镀锡、镀银或整体镀锡、镀银处理，铝带软连接可进行搭接面镀锡、镀银或单片及整体阳极氧化处理，编织线、绞线类伸缩节的搭接面可进行镀锡、镀银处理；各类伸缩节都可以根据不同需求加套高、低压热缩管。

铜线软连接适用于各咱高低压电器、真空电器、矿用防爆开关及汽车、机车等相关产品做软连接用。采用裸铜线或镀锡铜编织带（绞线），用冷压方法制成。接触面可以根据客户要注镀锡单纯直径0.20mm：标准产品0.10mm：可按照客户要求/提供图纸生产加工。

一、产品介绍

本公司专业生产：铜丝、铜编织带线、铜绞线、铜电刷线、不锈钢编织带，金属丝网。过滤金属丝网，导电带，电气用铜铝软连接，伸缩节，铜带软连接，铜编织带软连接，导电母线排，铜铝过渡软连接等，并可根据用户要求加工生产。

二、产品使用范围

电站、发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、焊接设备、整流设备和其它需要柔性连接导电的广大客。

三、中间采用铜编织线作为导体,铜编织线是用无氧铜丝编织,线经0.10mm,0.12mm ,0.15mm单丝,根据客户要求,柔软度,通电强度等特制而成.

接线端,采用无氧铜管压制而成,平整,光亮 特点: 优点:柔软度好,易散热,耐弯曲,导电率强,安装方便

产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接。

8.

铜编织线用于电气装置，开关电器，电炉及蓄电池等的软连接线

1.铜编织带采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。

2.铜编织带的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m

经单层或多层编织而成。綫材部:电脑﹒电子﹒电器﹒汽车等周边连接线﹒端子綫束加工﹒电子綫材加工﹒电脑线材加工。

3.镀锡铜编织线，裸铜编织线，铜编织带常规格：4平方，6平方，10平方，16平方，25平方，50平方，75平方，100平方，两边可焊铜管做成铜软连接，铜编织软连接，镀锡编织带压制，两端部镀银，应用于大电流系统。

性能用途：可用于变压器安装，高低压开光柜，真空电器，封闭母槽，发电机与母线，整流设备，整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。可提高导电率，调整设备安装误差，同时起（减震）工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。

4.包装：无轴包装，100米/卷，70平方以上的50米/卷，可按客户要求米数或重量包装。

5.起订量：常规铜编织线最少起订量100米，少于100米，单价示情况加价。接受非标订制，最少起订量200米。

9.

广泛应用于电厂，电站，电解铝厂，有色金属、石墨碳素，化工冶金等行业。可用于变压器安装，高低压开光柜，真空电器，封闭母槽，发电机与母线，整流设备，整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。

铜软连接，铜铝编织软连接，铜伸缩节间的伸缩起弹性保护作用，可提高导电率，调整设备安装误差，同时起（减震）工作补偿作用、方便试验和设备检修等作用。

采用压焊、钎焊、碰焊等成熟技术制造，产品柔软度好，易散热，耐折弯，导电率强，安装方便，且接线端平整，整体光亮，保证了产品的美观性。

接触面可按要求镀锡或镀，宽度、长度、厚度，截面积任意调整和钻孔可按客户要求加工。铜编织线分镀锡铜编织线（TZX）与裸铜编织线（TZ）两种,镀锡铜编织线表面镀锡,具有防氧化的特性,裸铜编织线为紫铜丝编制。线径有0.10mm,0.15mm,0.20mm，可根据客户要求加工订做。

10.

采用镀锡圆铜线编织而成，铜线成分为无氧电解铜。截面平方从0.1毫米平方到200毫米平方，单线直径有0.05、0.07、0.10、0.12、0.15、0.20等，常用线为0.15，其它线，特殊规格可根据客户要求来图咨询订做。本公司专业生产：铜丝、铜编织带（线）、铜绞线、铜电刷线、导电带，接地线，不锈钢编织带，电气用铜铝软连接，伸缩节，铜带软连接，铜编织带软连接，导电母线排，软绞线等，应用于电力电器导通连接和电子产品的滤波屏蔽及接地线等使用。

11.

金桥铜业公司专业生产经营铜箔软连接已有10多年的历史，随着企业快速的成长，壮大，目前公司已发展成为一家集研发，生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。公司主营产品：铜编织带、铜编织线，铜铰钱，硬紫铜绞线、铜电刷线，导电带，圆紫铜线、铜皮软连接、母线伸缩节、高压电器开关软连接等铜加工产品。专业生产，质量保证！公司业务宗旨：质量第一!服务第一!信誉第一!

产品使用范围：

本公司产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，焊接设备，硅整流设备、电缆桥架接地、封闭母线槽、变压器安装、汽车，电力机车，工业电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线的软连接等相关产品做软连接用。

产品的特点、性能：

1、铜编织线采用优质圆铜线（0.10, 0.15, 0.20）或镀锡软圆铜线（0.10, 0.15）以多股（24.36.48锭）经单层或多层编织成。

2、铜编织线的直流电阻率（20℃）不大于0.022Ω.mm2/m, 锡铜编织镀线的直流电阻率（20℃）不大于0.0234Ω.mm2/m。

3、功能：采用铜绞线、铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀锡处理，接头尺寸按客户要求生产，再通过特殊处理，做成软连接、软接地。导电率高、抗疲劳能力强。可完全根据客户要求/提供图纸生产定做。

12.

金桥铜业科技有限公司主要生产经营编织铜带，镀锡铜编织带，裸铜编织带，铜导电带（软连接）不锈钢编织带，铝编织带，紫铜带，黄铜带，不锈钢编织加工铜伸缩节，桥架软连接，铜皮软连接，各类电线电缆编织加工其它特殊电线编织...可以根据客户的要求和样品进行生产加工.铜编织线是采用优质软态圆铜线（0.050.20mm）或镀锡软态圆铜线（0.050.20mm）以多股（8、13、17、24、25、32、36、48锭）经单层或多层编织而成。产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线。